## Slide 1: Программирование компьютерной графики с использованием OpenGL

## Slide 2: Что такое OpenGL (Open Graphics Library)
Широко распространенный графический API для программирования 2D и 3D графики
  Разработан в 1992 году фирмой Silicon Graphics
  Выступает в качестве стандартного и стабильного API на многих программно-аппаратных платформах
Спецификация, описывающая набор функций и их точное поведение
  Производители оборудования создают реализации библиотеки согласно данной спецификации

## Slide 3: Достоинства
Промышленный стандарт
Стабильность
Надежность и переносимость
Современность
Масштабируемость
Легкость в изучении и использовании
Хорошо документирован
Независим от языка программирования
Notes: Промышленный стандарт
  В течение многих лет экспертная комиссия по архитектуре OpenGL (OpenGL Architecture Review Board (ARB)) поддерживает данный графический API.
  OpenGL, оставаясь нейтральным по отношению к различным производителям графических устройств, двигается в ногу с техническим прогрессом вбирая в себя самые лучшие достижения сегодняшнего дня
  Крупнейшие производители графического аппаратного и программного обеспечения участвуют в развитии данного стандарта
Стабильность
  Реализации стандарта OpenGL доступны на протяжении более 10 лет на большом количестве платформ
  Добавления к спецификации стандарта строго контролируются и заранее объявляются
  Сохраняется обратная совместимость – старые приложения, использующие OpenGL не станут устаревшими
Надежность и переносимость
  Стандарт гарантирует получение одинакового визуального результата на различных OpenGL-совместимых платформах
Современность
  Благодаря механизму расширений OpenGL, производители железа могут предоставлять разработчикам ПО API к самым последним из имеющихся достижений
  Самые лучшие из расширений в последствии могут впоследствии войти в состав Стандарта
Масштабируемость
  Приложения OpenGL могут работать как на мобильных системах, так и на персональных ЭВМ и суперкомпьютерах
  Разработчики ПО могут «прицелиться» на ту или иную программно-аппаратную платформу
Легкость в изучении и использовании
  API хорошо структурирован и легок в изучении (достаточно знать язык программирования Си)
  Для получения результата требует написания, как правило, меньшего количества кода, нежели при использовании других API
Хорошо документирован
  Программированию с использованием OpenGL посвящено много книг и статей в Интернет
Независим от языка программирования
  Для OpenGL разработаны различные привязки функций OpenGL на другиеязыки программирования

## Slide 4: Базовые возможности
Рисование геометрических примитивов (точки, линии, многоугольники)
  Рисование сложных объектов реализуется силами программиста либо сторонними библиотеками
Работа с растровыми примитивами
Цветовые режимы RGBA / Index
Видовые и модельные преобразования
Прозрачность
Удаление невидимых линий и поверхностей
B-сплайны
Наложение текстуры
Интерполяция цветов, Anti-aliasing, туман
Использование списков изображений (display lists)

## Slide 5: Основы
Ориентированность главным образом на построение изображения в буфере кадра (Frame Buffer) и чтение из него
Основное назначение OpenGL - интерактивная визуализация трехмерных сцен
Notes: Ориентированность на построение изображения в буфере кадра (Frame Buffer)
  Библиотека OpenGL предназначена исключительно для рендеринга в буфер экрана (Frame Buffer) и для чтения значений пикселей из буфера кадра
  Поддержка мыши и других периферийных устройств находится вне компетенции OpenGL. Программисту приходится полагаться на другие механизмы и API получения пользовательского ввода
Основное назначение OpenGL - интерактивная визуализация трехмерных моделей
  Наиболее ярко OpenGL проявляет свои возможности при визуализации изображений сложных 3D-сцен
  Унифицированный подход к построению изображений позволяет OpenGL строить и двухмерные изображения

## Slide 6: Hello world triangle

## Slide 7: Рисование кадра
void Draw(int width, int height)
{
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glViewport(0, 0, width, height);
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex2f(-0.8f, -0.8f);
glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex2f(0.8f, -0.8f);
glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex2f(0.0f, 0.8f);
glEnd();
}
1
-1
-1
1

## Slide 8: Порт просмотра (View Port)
Задаёт прямоугольную область, в которую выводятся примитивы
Задаётся командой glViewPort
Части примитивов, выходящие за пределы порта просмотра, обрезаются

## Slide 9: Демо
void Draw(int width, int height)
{
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glViewport(0, 0, width / 2, height / 2);
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex2f(-1.2f, -1.2f);
glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex2f(1.2f, -1.2f);
glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex2f(0.0f, 1.2f);
glEnd();
}

## Slide 10: Связь с оконной системой
OpenGL – кроссплатформенная библиотека для вывода графики в буфер кадра (frame buffer)
На экране буфер кадр отображает оконная подсистема
  В каждой ОС есть свои функции
  Есть кроссплатформенные библиотеки SDL, GLFW, GLUT

## Slide 11: Инициализация и деинициализация GLFW
class GLFWInitializer final
{
public:
GLFWInitializer()
{
if (!glfwInit())
throw std::runtime_error("Failed to initialize GLFW");
}
GLFWInitializer(const GLFWInitializer&) = delete;
GLFWInitializer& operator=(const GLFWInitializer&) = delete;
~GLFWInitializer()
{
glfwTerminate();
}
};

## Slide 12: Создание и разрушение окна
class BaseWindow
{
public:
BaseWindow(int w, int h, const char* title)
: m_window{ CreateWindow(w, h, title) }
{
if (!m_window)
throw std::runtime_error("Failed to create window");
}
BaseWindow(const BaseWindow&) = delete;
BaseWindow& operator=(const BaseWindow&) = delete;
virtual ~BaseWindow()
{
glfwDestroyWindow(m_window);
}

## Slide 13: Цикл работы с окном
void Run()
{
glfwMakeContextCurrent(m_window);
while (!glfwWindowShouldClose(m_window))
{
int w, h;
glfwGetFramebufferSize(m_window, &w, &h);
Draw(w, h);
glfwSwapBuffers(m_window);
glfwPollEvents();
}
}
private:
virtual void Draw(int width, int height) = 0;
static GLFWwindow* CreateWindow(int w, int h, const char* title)
{
return glfwCreateWindow(w, h, title, nullptr, nullptr);
}
GLFWwindow* m_window;
};

## Slide 14: Библиотека OpenGL
Рисует графические примитивы в различных режимах
  Точки, отрезки прямых, треугольники
Для управления рисованием служат функции OpenGL
  GL/gl.h

## Slide 15: Примитивы OpenGL
Примитив – это фигура (точка, линия, многоугольник, прямоугольник пикселей, или битовый массив)
Из примитивов строятся геометрические объекты любой степени сложности
Чтобы задать примитив задаётся группа из одной или нескольких вершин, с каждой из которых ассоциирован определенный набор атрибутов

## Slide 16: Атрибуты вершин
Задают набор свойств, ассоциированных с вершиной
Текущий цвет
Текущая нормаль
Текущие координаты текстуры
Можно объявлять пользовательские атрибуты вершин и использовать в шейдерах

## Slide 17: Рисование примитивов
Группа однотипных примитивов определяются путем объявления их вершин внутри командных скобок glBegin/glEnd
  void glBegin(GLenum mode)
  void glEnd()
  mode – тип примитивов
glBegin(GL_TRIANGLES);
glVertex2f(3.0f, 0.0f);
glVertex2f(0.0f, 0.0f);
glVertex2f(2.2f, 3.0f);
…
glEnd();

## Slide 18: Типы геометрических примитивов OpenGL
GL_TRIANGLE_STRIP
0
1
2
3
4
5
GL_TRIANGLES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
GL_POINTS
0
1
2
3
GL_LINES
0
1
2
3
GL_LINE_STRIP
0
1
2
3
4
5
GL_LINE_LOOP
0
1
2
3
4
5
0
GL_POLYGON
1
2
3
4
GL_QUADS
0
1
2
3
4
5
6
7
GL_TRIANGLE_FAN
0
1
2
3
4
5
GL_QUAD_STRIP
0
1
2
3
4
5
6
7
*Убран в версии 3.0

## Slide 19: Примитивы OpenGL
Вершины внутри группы примитивов обрабатываются независимо друг от друга
При отсечении примитивов могут создаваться дополнительные вершины
  Значения атрибутов интерполируются с учётом перспективы

## Slide 20: Отсечение примитивов
1
2
3

## Slide 21: Команды OpenGL
Команда – вызов определенной функции библиотеки
  Команды всегда выполняются последовательно
  Команды могут буферизироваться драйвером
    glFlush() запускает выполнение команд в буфере
    glFinish() = glFlush() + ожидание выполнения
  Данные для выполнения команды извлекаются во время её вызова
    Актуально при передаче массивов в качестве аргументов команд
Notes: Прило

## Slide 22: Пример: рисование линий
float x0 = 0;
float y0 = 0;
glBegin(GL_LINES);
for (int angle = 0; angle < 360; angle += 3)
{
float angleInRadians = (float)(angle * M_PI / 180.0f);
float x1 = cosf(angleInRadians);
float y1 = sinf(angleInRadians);
glVertex2f(x0, y0);
glVertex2f(x1, y1);
}
glEnd();

## Slide 23: Результат

## Slide 24: Клиент-серверная интерпретация команд
Приложение (Клиент) вызывает команды, обрабатываемые OpenGL (Сервер)
Сетевая прозрачность
Сервер может работать с несколькими различными контекстами
  Контекст хранит состояние OpenGL
  Команды в один момент времени работают с текущим контекстом
  Клиент может переключаться с одного контекста на другой при помощи специальных команд
Notes: Приложение (Клиент) вызывает команды, обрабатываемые OpenGL (Сервер)
  В роли Сервера может выступать драйвер видеокарты, а может и суперкомпьютер в сети
Сетевая прозрачность
  Сервер может быть расположен как на локальном, так и на другом компьютере в сети
  Работа с сервером происходит полностью прозрачно для приложения
Работа с различными контекстами.
  Сервер может поддерживать несколько контекстов, в которых инкапсулируется состояние OpenGL.
  Клиент может выбрать один из контекстов на сервере (подключиться к контексту).
  Вызов команд при невыбранном контексте приводит к неопределенному поведению

## Slide 25: Низкоуровневой доступ
OpenGL предоставляет доступ к низкоуровневым графическим операциям
  Изменить режим
  Установить заданный параметр
  Нарисовать группу примитивов
Описание сложных 3d и 2d-объектов и сцен – забота программиста, а не библиотеки

## Slide 26: Оконная система
OpenGL осуществляет графический вывод в буфер кадра
Отображение буфера кадра на экране монитора не входит в обязанности OpenGL
  Изначально OpenGL был спроектирован как аппаратно-независимая графическая библиотека
Управлением буфером кадра и его отображением на экране монитора занимается оконная система
  WGL – Microsoft Windows
  GLX – Unix/Linux
  GLUT – мультиплатформенная библиотека
    Скрывает особенности различных оконных систем за единым API (пусть даже с ограниченным функционалом)
Notes: Многие графические системы являются оконными и позволяют работать с несколькими окнами одновременно
Функции OpenGL являются аппаратно независимыми, поэтому OpenGL не предоставляет никаких функций для работы с буфером кадра. Это входит в обязанность оконной системы.

## Slide 27: Типы данных OpenGL
OpenGL предоставляет C API
Многие функции библиотеки имеют версии для работы с разными аргументами
Имена функций используют суффиксы для указания на количество и тип аргументов
Библиотека вводит свои синонимы типов, которые могут отличаться от стандартных
Notes: OpenGL работает с определенными типами данных
  int
  double
  float
Размерность этих типов данных в разных системах может варьироваться
Для гарантии того, что функции OpenGL получают нужные типы данных, полезно использовать встроенные имена типов OpenGL:
  GLfloat
  GLdouble
  Glint

## Slide 28: Суффиксы команд и типы данных аргументов
Суффикс | Тип данных | Обычный тип языков C/C++ | Тип OpenGL
b | 8-битное целое со знаком | signed char | GLbyte
s | 16-битное целое со знаком | short | GLshort
i | 32-битное целое со знаком | int или long | GLint
f | 32-битное вещественное (одинарной точности) | float | GLfloat, GLclampf
d | 64-битное вещественное (двойной точности) | double | GLdouble, GLclampd
ub | 8-битное целое без знака | unsigned char | GLubyte, GLboolean
us | 16-битное целое без знака | unsigned short | GLushort
ui | 32-битное целое без знака | unsigned int или unsigned long | GLuint, GLenum, GLbitfield

## Slide 30: Пример
void DrawDot(GLint x, GLint y)
{
glBegin(GL_POINTS);
glVertex2i(x, y);
glEnd();
}

## Slide 31: Состояние OpenGL
OpenGL – конечный автомат, управляющий набором графических операций
  Состояние автомата описывается множеством переменных состояния (state variables)
    Текущий цвет
    Текущая нормаль
    Текущий размер точки
    Текущие координаты текстуры и т.п.
  Значения переменных состояния изменяются при помощи команд OpenGL

## Slide 32: Текущий цвет вершины
void Draw(int width, int height)
{
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glViewport(0, 0, width, height);
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); // Red
glVertex2f(-0.8f, -0.8f);
glVertex2f(0.8f, -0.8f);
glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); // Blue
glVertex2f(0.0f, 0.8f);
glEnd();
}

## Slide 33: Два типа состояния OpenGL
Состояние сервера
  С каждым контекстом OpenGL связан полный набор переменных состояния сервера
  К данному типу относится бОльшая часть переменных OpenGL
Состояние клиента
  Определяется набором переменных состояния клиента
  Каждое соединение клиента с сервером заключает в себе полный набор переменных состояния клиента и сервера

## Slide 34: Синтаксис команд OpenGL
Команды OpenGL – функции или процедуры
Группы команд выполняют одну операцию, однако используют разные типы и количество аргументов, например:
  glVertex*
  glColor*
  glTranslate*

## Slide 35: Форма записи команд OpenGL
Команды OpenGL имеют следующий синтаксис:
  rtype CommandName[1 2 3 4][b s i f d ub us ui][v] ( [args ,] T arg1 , . . . , T argN [, args] );
    rtype - тип, возвращаемый функцией OpenGL
    CommandName - имя функции, например glVertex
    [1 2 3 4] – количество аргументов команды, например, разрядность координатного вектора
    [b s i f d ub us ui] - тип аргументов команды
    [v] - если присутствует, то в качестве аргумента команды выступает указатель на массив значений

## Slide 36: Примеры:
glVertex2f(GLfloat x, GLfloat y)
glNormald(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z)
glColor4ub(GLubyte r, GLubyte g, GLubyte b, GLubyte a)
glClearColor(GLclampf r, GLclampf g, GLclampf b, GLclampf a)
glVertex3fv(GLfloat *v)
glTranslatef(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)
glFlush()
glClear(GLbitfield mask)
glScalefv(GLfloat *v)

## Slide 37: Буфер кадра OpenGL
Буфер кадра состоит из нескольких буферов, каждый из которых хранит определенную информацию о фрагментах изображения:
  Буфер цвета
  Буфер глубины
  Буфер трафарета

## Slide 38: Графический конвейекр OpenGL

## Slide 39: Передача вершин, заданных в системе координат модели на вход графического конвейера OpenGL
1
2
3
4
5
6

## Slide 40: Преобразование моделирования-вида
1
2
3
4
5
6

## Slide 41: Расчет освещения и цвета вершин
2
3
4
5
6
1

## Slide 42: Сборка примитивов
2
3
4
5
6
1

## Slide 43: Отсечение плоскостями отсечения, задаваемыми пользователем
2
3
4
5
6
1

## Slide 44: Умножение на матрицу проецирования и перспективное деление
-1
+1
-1
+1
-1
-1
+1

## Slide 45: Растеризация
Определяются фрагменты растрового изображения, через которые проходит примитив.
Каждый фрагмент примитива содержит информацию о цвете, глубине, и других свойствах.

## Slide 46: Операции над фрагментами
Тест принадлежности контексту рендеринга (не закрыт ли фрагмент другим окном?)
Тест «ножниц» (scissors) – находится ли фрагмент внутри указанной области экрана?
Альфа-тест – проверка значения альфа-компоненты цвета
Тест трафарета
Тест глубины
Смешивание цветов
Dithering

## Slide 47
void Draw(int width, int height)
{
glDisable(GL_SCISSOR_TEST);
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glEnable(GL_SCISSOR_TEST);
glScissor(width / 6, height / 6, width * 4 / 6, height * 4 / 6);
glClearColor(0.0, 1.0, 1.0, 1.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glViewport(0, 0, width, height);
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex2f(-0.8f, -0.8f);
glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
glVertex2f(0.8f, -0.8f);
glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex2f(0.0f, 0.8f);
glEnd();
}
Тест «ножниц»

## Slide 48
void Draw(int width, int height)
{
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glViewport(0, 0, width, height);
glEnable(GL_ALPHA_TEST);
glAlphaFunc(GL_GEQUAL, 0.5f);
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor4f(1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex2f(-0.8f, -0.8f);
glColor4f(0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex2f(0.8f, -0.8f);
glColor4f(0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex2f(0.0f, 0.8f);
glEnd();
}
Альфа-тест

## Slide 49
void Draw(int width, int height)
{
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
glViewport(0, 0, width, height);
glEnable(GL_ALPHA_TEST);
glAlphaFunc(GL_LEQUAL, 0.5f);
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor4f(1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex2f(-0.8f, -0.8f);
glColor4f(0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f);
glVertex2f(0.8f, -0.8f);
glColor4f(0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f);
glVertex2f(0.0f, 0.8f);
glEnd();
}
Альфа-тест

## Slide 50: Запись значений в буфер кадра

## Slide 51: Обработка ошибок
При работе с OpenGL могут возникать ошибочные ситуации
Ради производительности OpenGL обрабатывает только некоторое подмножество таких ситуаций
Узнать о наличии ошибки позволяет функция: GLenum glGetError()
Notes: В ходе работы с OpenGL могут возникать ошибочные ситуации
  В функцию переданы неверные параметры
  Произошла нехватка памяти
  Использование команды недопустимо в данном состоянии

## Slide 52: Коды ошибок OpenGL

## Slide 53: Парадигма glBegin()/glEnd()
Большинство геометрических примитивов OpenGL отображаются при помощи перечисления их вершин между «командными скобками» glBegin() и glEnd()
  При выполнении команды glVertex* происходит создание новой вершины внутри примитива с текущими атрибутами вершины на момент выполнения команды glVertex*
Данная парадигма объявлена устаревшей из за своей низкой производительности в версии OpenGL 3.0 и более не поддерживается

## Slide 55: Преобразования координат
Координаты вершин, передаваемых при помощи функций glVertex* и ей подобных обычно задаются в системе координат объекта
В ходе обработки вершин OpenGL выполняет последовательность обязательных преобразований каждой вершины
  Использование вершинных шейдеров позволяет изменить часть этапов на свои собственные

## Slide 56: Матрица моделирования-вида (Model-View Matrix)
OpenGL преобразовывает координаты каждой вершины из системы координат объекта в систему координат наблюдателя при помощи Матрицы моделирования-вида

## Slide 57: Матрица проецирования (Projection matrix)
Матрица проецирования применяется к системе координат наблюдателя, преобразуя вершины в систему координат отсечения (clip coordinates)

## Slide 58: Перспективное деление
Перспективное деление переводит вершину в нормализованную систему координат устройства
  Отображаемый объем при этом трансформируется в куб со сторонами, параллельными осям координат, располагающийся в диапазоне от -1 до +1

## Slide 59: Преобразование в порт просмотра (viewport transformation)
Порт просмотра – прямоугольная область окна, в которой происходит отображение видового объема сцены
  Преобразование в порт просмотра позволяет получить координаты вершин в оконных координатах устройства (в пикселях)
  Значение глубины фрагмента приводится к диапазону [0;1] (или к задаваемому пользователем)

## Slide 60: Система координат frame buffer’а
x
y
z
+1
-1
-1
+1
Видовой порт
Видимый объем

## Slide 61: Матрицы в OpenGL
OpenGL в ходе своей работы использует следующие типы матриц:
  Матрица моделирования/вида (ModelView matrix)
  Матрица проецирования (Projection matrix)
  Матрица текстуры (Texture matrix)
Значения данных матриц могут быть заданы при помощи определенных команд OpenGL

## Slide 62: Выбор текущей матрицы
OpenGL в один момент времени работает только с одной текущей матрицей
  Для выбора текущей матрицы служит команда void glMatrixMode(GLenum mode)
    где mode – одно из значений
      GL_MODELVIEW
      GL_PROJECTION
      GL_TEXTURE

## Slide 63: Загрузка и изменение текущей матрицы
glLoadMatrix
  Заменяет текущую матрицу на определенную пользователем
glMultMatrix
  Заменяет текущую матрицу С результатом ее умножения на матрицу M
  С’ = C x M
Элементы матрицы в OpenGL хранятся по стобцам

## Slide 64: Загрузка единичной матрицы
glLoadIdentity() заменяет текущую матрицу на единичную

## Slide 65: Применение аффинных преобразований
Данные функции позволяют осуществлять аффинные преобразования в трехмерном пространстве
Результатом вызова данных команд будет умножение текущей матрицы на матрицу одного из аффинных преобразований
  glTranslate*
  glScale*
  glRotate*
  В OpenGL 3.0 данные функции объявлены устаревшими

## Slide 66: Матрицы проецирования
Умножают текущую матрицу на матрицу проецирования
  glOrtho – ортографическое преобразование
  glFrustum – перспективное преобразование
См. также:
  gluPerspective
  gluOrtho2D

## Slide 67: Стек матриц
Стек матриц позволяет запомнить и в последствии восстановить текущую матрицу
  void glPushMatrix() – запомнить текущую матрицу в стеке
  void glPopMatrix() – восстановить запомненную матрицу из стека
Матрицы каждого типа имеют свой собственный стек определенной глубины

## Slide 68: Вершины
Вершины используются для задания основных примитивов OpenGL.
  Могут иметь размерность от 1 до 4 координат
  Задаются при помощи glVertex*
  В момент обработки команды glVertex OpenGL создает вершину с текущими атрибутами вершины

## Slide 69: Нормаль
Одним из атрибутов вершины в OpenGL является вектор нормали к поверхности в точке вершины
  Направлен перпендикулярно поверхности, проходящей через текущую вершину
  OpenGL использует нормали для расчета освещенности граней
  Текущий вектор нормали задается при помощи функций glNormal

## Slide 70: Задание нормалей вершин для объекта с плоскими гранями

## Slide 71: Задание нормалей вершин примитивов, аппроксимирующих криволинейную поверхность